## Slide 1: 정밀지도 선행 DB(SHP) 포맷 정의서
GIS MAP실 / 정밀지도개발팀
2018.05.14 (최초 작성)

## Slide 2
 HD Map Architecture
Lane Model
PART
ROAD_SIGN
TRAFFIC_SIGN
TRAFFIC_LIGHT
ROAD_NODE
ROAD_LINK
LANE_SIDE
LANE_LINK
ROAD_EDGE
Localization Model
ROAD_MARK
HD Map
LANE_SIDE_ATTR
LANE_LINK_ATTR
dbf
geometry

## Slide 3
1.1 ROAD_NODE 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RN_ID | Double | Rode Node ID
2 |  | SPOT_NUM | Double | SPOT 개수
1. RN_ID : ROAD_NODE ID를 구축한다.
2. SPOT_NUM : ROAD_NODE의 SPOT의 개수(LANE_SIDE의 연결된 점)
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : ROAD_NODE
■ 정의 : -

## Slide 4
1.2 ROAD_LINK 테이블
ROAD_KIND | Description
0 | 미정의
1 | 고속도로
2 | 도시고속도로
3 | 국도
4 | 국가지원지방도(국지도)
5 | 지방도
6 | 주요도로1
7 | 주요도로2
8 | 주요도로3
9 | 기타도로1
10 | 기타도로2
11 | 세도로
12 | 페리항로
LINK_KIND | Description
0 | 미정의
1 | 본선 비분리
2 | 본선 분리
3 | 연결로 IC
4 | 연결로 JC
5 | 유턴 링크
6 | 터널(지하차도)
7 | 교차로
8 | 교차로(진입/진출)
9 | 회전교차로
10 | 졸음쉼터
11 | 휴게소
TWO_WAY | Description
1 | 일방 통행
2 | 양방 통행
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : ROAD_LINK
■ 정의 : 도로의 대표 선형
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RL_ID | Double | Road Link ID
2 |  | ST_RN_ID | Double | 
3 |  | ST_SIDE | Short | 
4 |  | ST_RANGE | Double | 
5 |  | ED_RN_ID | Double | 
6 |  | ED_SIDE | Short | 
7 |  | ED_RANGE | Double | 
8 |  | ROAD_KIND | Double | 도로 종별
9 |  | LINK_KIND | Double | 링크 종별
10 |  | MIN_SPEED | Double | 최저 제한 속도
11 |  | MAX_SPEED | Double | 최고 제한 속도
12 |  | TWO_WAY | Double | 양방향 통행 여부
1. RL_ID : ROAD_LINK ID를 구축한다.
2. ST_RN_ID : ROAD_LINK의 시작 시점에 연결된 ROAD_NODE ID
3. ST_SIDE : 시작 ROAD_NODE의 보간점 방향 기준으로 ROAD_LINK가 연결된 방향 정보 (1:LEFT, 2:RIGHT)
4. ST_RANGE : ROAD_LINK의 시작 포인트가 ROAD_NODE선형에 위치한 지점의 PARIO
5. ED_RN_ID : ROAD_LINK의 종료 지점에 연결된 ROAD_NODE ID
6. ED_SIDE : 종료 ROAD_NODE의 보간점 방향 기준으로 ROAD_LINK가 연결된 방향 정보 (1:LEFT, 2:RIGHT)
7. ED_RANGE : ROAD_LINK의 종료 포인트가 ROAD_NODE선형에 위치한 지점의 PARIO
8. ROAD_KIND : 도로 종별을 구분한다.
9. LINK_KIND : 링크 종별을 구분한다.
10. MIN_SPEED : 최저제한속도
11. MAX_SPEED : 최고제한속도
12. TWO_WAY : 양방향 통행 여부
ST_SIDE | Description
1 | LEFT
2 | RIGHT
ED_SIDE | Description
1 | LEFT
2 | RIGHT

## Slide 5
1.3 LANE_LINK 테이블
LANE_INFO | Description
0 | 일반(Normal)
1 | 생성(Open)
2 | 종료(Closing)
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : LANE_LINK
■ 정의 : 차량이 주행해야 하는 차로의 중심선
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | LANE_ID | String | Lane Link ID
2 |  | ST_RN_ID | Double | 
3 |  | ST_PART_SE | Double | 
4 |  | ED_RN_ID | Double | 
5 |  | ED_PART_SE | Double | 
6 |  | IN_LANE | String | 진입 레인링크 ID
7 |  | OUT_LANE | String | 진출 레인링크 ID
8 |  | LANE_INFO | Double | 레인링크 진행 구분
1. LANE_ID : ‘RL_ID’_‘LEFT_SIDE’_‘RIGHT_SIDE’
2. ST_RN_ID : LANE_LINK의 시작 지점에 연결된 ROAD_NODE ID
3. ST_PART_SE : LANE_LINK의 시작 지점에 연결된 PART의 SEQ
4. ED_RN_ID : LANE_LINK의 종료 지점에 연결된 ROAD_NODE ID
5. ED_PART_SE : LANE_LINK의 종료 지점에 연결된 PART의 SEQ
6. IN_LANE : 해당 레인링크로 진입하는 레인링크 아이디(‘RL_ID’_‘LEFT_SIDE’_‘RIGHT_SIDE’) – 2개 이상이 진입할 경우 0 값을 입력한다.
7. OUT_LANE : 해당 레인링크에서 진출하는 레인링크 아이디(‘RL_ID’_‘LEFT_SIDE’_‘RIGHT_SIDE’) – 2개 이상으로 진출할 경우 0 값을 입력한다.
8. LANE_INFO : 레인링크 진행을 구분한다.

## Slide 6
1.4 LANE_SIDE 테이블
1. LS_ID : ‘RL_ID’_‘SIDE_SEQ’
2. ST_RN_ID : LANE_SIDE의 시작 점에 연결된 ROAD_NODE ID
3. ST_SPOT_SE : LANE_SIDE의 시작 점에 연결된 SPOT의 SEQ
4. ED_RN_ID : LANE_SIDE의 종료 점에 연결된 ROAD_NODE ID
5. ED_SPOT_SE : LANE_SIDE의 종료 점에 연결된 SPOT의 SEQ
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : LANE_SIDE
■ 정의 : 도로 표면 위에 그려진 차선 및 도로 표면 경계(도로 경계)
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | LS_ID | String | Lane Side ID
2 |  | ST_RN_ID | Double | 
3 |  | ST_SPOT_SE | Double | 
4 |  | ED_RN_ID | Double | 
5 |  | ED_SPOT_SE | Double | 

## Slide 7
1.5 ROAD_EDGE 테이블
1. RE_ID : 도로경계정보 라인 ID를 구축한다.
2. RE_TYPE : 도로경계정보 종별을 구분한다.
RE_TYPE | Description | 비고
1 | 연석 | 
2 | 장애물(Barrier) | 가드레일, 중앙분리대, 방음벽, 기둥 등
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : ROAD_EDGE (=ROAD_SIDE)
■ 정의 : 도로경계정보
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RE_ID | Double | Road Edge ID
2 |  | RE_TYPE | Double | 

## Slide 8
1. RM_ID : 노면마킹 ID를 구축한다.
2. RM_TPYE : 노면마킹 종류를 구분한다.
3. RM_SUB_TYPE : 화살표/숫자 종류를 구분한다.
1.6 ROAD_MARK 테이블
RM_S_TYPE | Description
1 | 직진
2 | 좌회전
3 | 우회전
4 | 직-좌회전
5 | 직-우회전
6 | 유턴
7 | 유턴-직진
8 | 유턴-좌회전
9 | 좌-우
10 | 죄회전 금지
11 | 우회전 금지
12 | 직진 금지
13 | 유턴 금지
14 | P턴 금지
15 | 직진 금지 – 좌회전
16 | 직진 금지 – 우회전
17 | 직진 금지 – 좌회전 금지
18 | 직진 금지 – 우회전 금지
19 | 좌회전 금지 – 우회전
20 | 좌회전 금지 – 직진
21 | 좌회전 금지 – 직진 금지
22 | 좌회전 금지 – 우회전 금지
23 | 우회전 금지 – 직진
24 | 우회전 금지 – 좌회전
25 | 우회전 금지 – 직진 금지
26 | 우회전 금지 – 좌회전 금지
27 | 좌회전 – 직진 - 우회전
28 | 차로 진입
RM_S_TYPE | Description
128 | 5
129 | 10
130 | 20
131 | 30
132 | 40
133 | 50
134 | 60
135 | 70
136 | 80
137 | 90
138 | 100
139 | 110
140 | 120
RM_TYPE | Description
1 | 횡단보도
2 | 과속방지턱
3 | 화살표
4 | 숫자
5 | 문자
6 | 도형
7 | 정지선
8 | 횡단보도-과속방지턱
9 | 버스정차대
10 | 택시정차대
11 | 주차 구획
12 | 주차 슬롯
<RM_TYPE = 3>
<RM_TYPE = 4>
<RM_TYPE>
■ Geometry Type : Polygon ZM
■ 테이블명 : ROAD_MARK
■ 정의 : 노면마킹
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RM_ID | Double | Road Mark ID
2 |  | RM_TYPE | Double | 항법지도 맵 ID
3 |  | RM_S_TYPE | Double | 항법지도 링크 ID

## Slide 9
1. RS_ID : 도로이정표 ID를 구축한다.
2. RS_CODE : 이정표 종류를 구분한다.
3. RL_ID : 도로이정표와 매칭된 ROAD_LINK의 RL_ID 값을 입력한다.
4. DIRECTION : 매칭된 RL_ID와의 방향 값을 입력한다.
1.7 ROAD_SIGN 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RS_ID | Double | Road Sign ID
2 |  | RS_CODE | Double | 
3 |  | RL_ID | Double | 
4 |  | DIRECTION | Double | 
RS_CODE | Description
1 | 도로표지판
DIRECTION | Description
1 | 정방향
2 | 역방향
3 | 양방향
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : ROAD_SIGN
■ 정의 : 도로표지판

## Slide 10
1. TS_ID : 속도표지판 ID를 구축한다.
2. TS_CODE : 속도표지판 종류를 구분한다.
3. TS_SUB_CODE : 속도 값을 구분한다.
4. RL_ID : 속도표지판과 매칭된 ROAD_LINK의 RL_ID 값을 입력한다.
5. DIRECTION : 매칭된 RL_ID와의 방향 값을 입력한다.
1.8 TRAFFIC_SIGN 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | TS_ID | Double | Traffic Sign ID
2 |  | TS_CODE | Double | 
3 |  | TS_SUB_CODE | Double | 
4 |  | RL_ID | Double | 
5 |  | DIRECTION | Double | 
TS_CODE | Description
81 | 최고 속도 제한
82 | 최저 속도 제한
DIRECTION | Description
1 | 정방향
2 | 역방향
3 | 양방향
TS_SUB_CODE | Description
1 | 5
2 | 10
3 | 20
4 | 30
5 | 40
6 | 50
7 | 60
8 | 70
9 | 80
10 | 90
11 | 100
12 | 110
13 | 120
■ Geometry Type : Point ZM
■ 테이블명 : TRAFFIC_SIGN
■ 정의 : 속도표지판

## Slide 11
1.9 TRAFFIC_LIGHT 테이블
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : TRAFFIC_LIGHT
■ 정의 : 신호등
1. TL_ID : 신호등 ID를 구축한다.
2. TL_TYPE : 신호기 설치 유형을 구분한다.
3. TL_NUM : 신호기의 등 개수를 구분한다.
4. RL_ID : 신호등과 매칭된 ROAD_LINK의 RL_ID 값을 입력한다.
5. DIRECTION : 매칭된 RL_ID와의 방향 값을 입력한다.
6. RM_ID : TL_TYPE=3(보행자신호등)일 경우 ROAD_MARK(RM_TYPE=2 횡단보도)의 RM_ID 값을 입력한다. (18.10.19)
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | TL_ID | Double | Traffic Light ID
2 |  | TL_TYPE | Double | 
3 |  | TL_NUM | Double | 
4 |  | RL_ID | Double | 
5 |  | DIRECTION | Double | 
6 |  | RM_ID | Double | 
TL_TYPE | Description
1 | 횡형
2 | 종형
3 | 보행자 신호등
LINK_PN | Description
1 | 정방향
2 | 역방향
3 | 양방향
TL_NUM | Description
1 | 이색등
2 | 삼색등
3 | 사색등

## Slide 12
2.1 LANE_LINK_ATTR
■ 테이블명 : LANE_LINK_ATTR
■ 정의 : LANE_LINK의 속성 정보가 들어있는 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RL_ID | Double | Road Link ID
2 | PK | LEFT_SIDE | Long | 왼쪽 차선 SEQ 값
3 | PK | RIGHT_SIDE | Long | 오른쪽 차선 SEQ 값
4 |  | ATTR_CLASS | Short | 속성 구분
5 |  | ATTR_SEQ | Short | 
6 |  | ST_RANGE | Double | 
7 |  | ED_RANGE | Double | 
8 |  | ATTR_CODE | Double | 
ATTR_CLASS | Description
3 | VEHICLE
4 | TYPE
ATTR_CODE | Description
1 | 일반
2 | 버스 전용
3 | 화물차 전용
4 | 택시 전용
ATTR_CODE | Description
1 | 일반
2 | 가변차로
3 | 하이패스
4 | 휴게소
5 | 졸음쉼터
<ATTR_CODE = 1>
<ATTR_CODE = 2>
1. RL_ID : LANE_LINK의 상위 ROAD_LINK ID
2. LEFT_SIDE : LANE_LINK의 왼쪽 LANE_SIDE SEQ
3. RIGHT_SIDE : LANE_LINK의 오른쪽 LANE_SIDE SEQ
4. ATTR_CLASS : 속성을 구분하는 CLASS CODE
5. ATTR_SEQ : 속성의 SEQ, RANGE의 순서에 따라서 부여됨 (구축 안함)
6. ST_RANGE : 속성 구간의 시점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값 (구축 안함)
7. ED_RANGE : 속성 구간의 종점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값 (구축 안함)
8. ATTR_CODE : VEHICLE/TYPE을 구분하는 CODE값

## Slide 13
1. RL_ID : LANE_SIDE의 상위 ROAD_LINK ID
2. SIDE_SEQ : LANE_SIDE의 SEQ
3. ATTR_CLASS : 속성을 구분하는 CLASS CODE
4. ATTR_SEQ : 속성의 SEQ, RANGE의 순서에 따라서 부여됨
5. ST_RANGE : 속성 구간의 시점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값
6. ED_RANGE : 속성 구간의 종점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값
7. ATTR_CODE : TYPE/COLOR/KIND을 구분하는 CODE값
8. WIDTH : 겹선 폭(겹선에 한함)
2.2 LANE_SIDE_ATTR
ATTR_CLASS | Description
1 | TYPE
2 | COLOR
5 | KIND
■ 테이블명 : LANE_SIDE_ATTR
■ 정의 : LANE_SIDE의 속성 정보가 들어있는 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RL_ID | Double | Road Link ID
2 | PK | SIDE_SEQ | Long | SEQ 값
3 |  | ATTR_CLASS | Short | 속성 구분
4 |  | ATTR_SEQ | Short | 
5 |  | ST_RANGE | Double | 
6 |  | ED_RANGE | Double | 
7 |  | ATTR_CODE | Double | 
8 |  | WIDTH | Double | 겹선 폭
ATTR_CODE | Description
1 | 실선
2 | 점선
257 | 겹선(2줄 실선)
258 | 겹선(좌점선 우실선)
513 | 겹선(좌실선 우점선)
514 | 겹선(2줄 점선)
128 | 연석
129 | 장애물(Barrier)
255 | 가상선
ATTR_CODE | Description | 비고
1 | 흰색 | 
2 | 노란색 | 
3 | 파란색 | 
255 | NONE(색상없음) | 
257 | 흰색_흰색 | 겹선의 Color값
258 | 흰색_노란색 | 
259 | 흰색_파란색 | 
513 | 노란색_흰색 | 
514 | 노란색_노란색 | 
515 | 노란색_파란색 | 
769 | 흰색_파란색 | 
770 | 노란색_파란색 | 
771 | 파란색_파란색 | 
ATTR_CODE | Description
1 | 일반
2 | 중앙선
<ATTR_CODE = 1>
<ATTR_CODE = 2>
<ATTR_CODE = 5>

## Slide 14
2.3 PART
■ 테이블명 : PART
■ 정의 : ROAD_NODE의 PART 속성 정보가 들어있는 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RN_ID | Double | Road Node ID
2 |  | PART_SEQ | Short | ROAD_NODE 보간점 방향
3 |  | DIRECTION | Short | 통행 방향
DIRECTION | Description
0 | 통행불가
1 | LEFT
2 | RIGHT
3 | 양방향
1. RN_ID : ROAD_NODE ID
2. PART_SEQ : ROAD_NODE의 보간점 방향으로 순차적으로 매겨지는 SEQ
3. DIRECTION : ROAD_NODE의 보간점 방향을 기준으로 통행방향을 저장