## Slide 1: 정밀지도 선행 DB(SHP) 포맷 정의서
GIS MAP실 / 정밀지도개발팀
2018.05.14 (최초 작성)

## Slide 2
 HD Map Architecture
Lane Model
PART
ROAD_SIGN
TRAFFIC_SIGN
TRAFFIC_LIGHT
ROAD_NODE
ROAD_LINK
LANE_SIDE
LANE_LINK
ROAD_EDGE
Localization Model
ROAD_MARK
HD Map
LANE_SIDE_ATTR
LANE_LINK_ATTR
dbf
geometry

## Slide 3
DIRECTION | Description
0 | 통행불가
1 | LEFT
2 | RIGHT
3 | 양방향
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RN_ID | Double | Road Node ID
2 |  | PART_SEQ | Short | ROAD_NODE 보간점 방향
3 |  | DIRECTION | Short | 통행 방향
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RN_ID | Double | Rode Node ID
2 |  | SPOT_NUM | Double | SPOT 개수
ROAD_NODE & PART (ROAD_NODE_ATTR)
1. RL_ID : LANE_SIDE의 상위 ROAD_LINK ID
2. SIDE_SEQ : LANE_SIDE의 SEQ
3. ATTR_CLASS : 속성을 구분하는 CLASS CODE
4. ATTR_SEQ : 속성의 SEQ, RANGE의 순서에 따라서 부여됨
5. ST_RANGE : 속성 구간의 시점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값
6. ED_RANGE : 속성 구간의 종점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값
7. ATTR_CODE : TYPE/COLOR/KIND을 구분하는 CODE값
8. WIDTH : 겹선 폭(겹선에 한함)
ATTR_CLASS | Description
1 | TYPE
2 | COLOR
5 | KIND
■ 테이블명 : LANE_SIDE_ATTR
■ 정의 : LANE_SIDE의 속성 정보가 들어있는 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RL_ID | Double | Road Link ID
2 | PK | SIDE_SEQ | Long | SEQ 값
3 |  | ATTR_CLASS | Short | 속성 구분
4 |  | ATTR_SEQ | Short | 
5 |  | ST_RANGE | Double | 
6 |  | ED_RANGE | Double | 
7 |  | ATTR_CODE | Double | 
8 |  | WIDTH | Double | 겹선 폭
ATTR_CODE | Description
1 | 실선
2 | 점선
257 | 겹선(2줄 실선)
258 | 겹선(좌점선 우실선)
513 | 겹선(좌실선 우점선)
514 | 겹선(2줄 점선)
128 | 연석
129 | 장애물(Barrier)
255 | 가상선
ATTR_CODE | Description | 비고
1 | 흰색 | 
2 | 노란색 | 
3 | 파란색 | 
255 | NONE(색상없음) | 
257 | 흰색_흰색 | 겹선의 Color값
258 | 흰색_노란색 | 
259 | 흰색_파란색 | 
513 | 노란색_흰색 | 
514 | 노란색_노란색 | 
515 | 노란색_파란색 | 
769 | 흰색_파란색 | 
770 | 노란색_파란색 | 
771 | 파란색_파란색 | 
ATTR_CODE | Description
1 | 일반
2 | 중앙선
ATTR_CLASS가 5일 때 ATTR_CODE의 의미
ATTR_CLASS가 1일 때 ATTR_CODE의 의미
ATTR_CLASS가 2일 때 ATTR_CODE의 의미
1. LS_ID : ‘RL_ID’_‘SIDE_SEQ’
2. ST_RN_ID : LANE_SIDE의 시작 점에 연결된 ROAD_NODE ID
3. ST_SPOT_SE : LANE_SIDE의 시작 점에 연결된 SPOT의 SEQ
4. ED_RN_ID : LANE_SIDE의 종료 점에 연결된 ROAD_NODE ID
5. ED_SPOT_SE : LANE_SIDE의 종료 점에 연결된 SPOT의 SEQ
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : LANE_SIDE
■ 정의 : 도로 표면 위에 그려진 차선 및 도로 표면 경계(도로 경계)
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | LS_ID | String | Lane Side ID
2 |  | ST_RN_ID | Double | 
3 |  | ST_SPOT_SE | Double | 
4 |  | ED_RN_ID | Double | 
5 |  | ED_SPOT_SE | Double | 
LANE_SIDE & LANE_SIDE_ATTR
1. RN_ID : ROAD_NODE ID를 구축한다.
2. SPOT_NUM : ROAD_NODE의 SPOT의 개수(LANE_SIDE의 연결된 점)
1. RN_ID : ROAD_NODE ID
2. PART_SEQ : ROAD_NODE의 보간점 방향으로 순차적으로 매겨지는 SEQ
3. DIRECTION : ROAD_NODE의 보간점 방향을 기준으로 통행방향을 저장
1.3 LANE_LINK 테이블
LANE_INFO | Description
0 | 일반(Normal)
1 | 생성(Open)
2 | 종료(Closing)
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : LANE_LINK
■ 정의 : 차량이 주행해야 하는 차로의 중심선
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | LANE_ID | String | Lane Link ID
2 |  | ST_RN_ID | Double | 
3 |  | ST_PART_SE | Double | 
4 |  | ED_RN_ID | Double | 
5 |  | ED_PART_SE | Double | 
6 |  | IN_LANE | String | 진입 레인링크 ID
7 |  | OUT_LANE | String | 진출 레인링크 ID
8 |  | LANE_INFO | Double | 레인링크 진행 구분
1. LANE_ID : ‘RL_ID’_‘LEFT_SIDE’_‘RIGHT_SIDE’
2. ST_RN_ID : LANE_LINK의 시작 지점에 연결된 ROAD_NODE ID
3. ST_PART_SE : LANE_LINK의 시작 지점에 연결된 PART의 SEQ
4. ED_RN_ID : LANE_LINK의 종료 지점에 연결된 ROAD_NODE ID
5. ED_PART_SE : LANE_LINK의 종료 지점에 연결된 PART의 SEQ
6. IN_LANE : 해당 레인링크로 진입하는 레인링크 아이디(‘RL_ID’_‘LEFT_SIDE’_‘RIGHT_SIDE’) – 2개 이상이 진입할 경우 0 값을 입력한다.
7. OUT_LANE : 해당 레인링크에서 진출하는 레인링크 아이디(‘RL_ID’_‘LEFT_SIDE’_‘RIGHT_SIDE’) – 2개 이상으로 진출할 경우 0 값을 입력한다.
8. LANE_INFO : 레인링크 진행을 구분한다.
1. RL_ID : LANE_LINK의 상위 ROAD_LINK ID
2. LEFT_SIDE : LANE_LINK의 왼쪽 LANE_SIDE SEQ
3. RIGHT_SIDE : LANE_LINK의 오른쪽 LANE_SIDE SEQ
4. ATTR_CLASS : 속성을 구분하는 CLASS CODE
5. ATTR_SEQ : 속성의 SEQ, RANGE의 순서에 따라서 부여됨 (구축 안함)
6. ST_RANGE : 속성 구간의 시점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값 (구축 안함)
7. ED_RANGE : 속성 구간의 종점 비율, 선형의 보간점 방향을 기준으로 시작점이 0, 종료점이1로 계산한 값 (구축 안함)
8. ATTR_CODE : VEHICLE/TYPE을 구분하는 CODE값
2.1 LANE_LINK_ATTR
■ 테이블명 : LANE_LINK_ATTR
■ 정의 : LANE_LINK의 속성 정보가 들어있는 테이블
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RL_ID | Double | Road Link ID
2 | PK | LEFT_SIDE | Long | 왼쪽 차선 SEQ 값
3 | PK | RIGHT_SIDE | Long | 오른쪽 차선 SEQ 값
4 |  | ATTR_CLASS | Short | 속성 구분
5 |  | ATTR_SEQ | Short | 
6 |  | ST_RANGE | Double | 
7 |  | ED_RANGE | Double | 
8 |  | ATTR_CODE | Double | 
ATTR_CLASS | Description
3 | VEHICLE
4 | TYPE
ATTR_CODE | Description
1 | 일반
2 | 버스 전용
3 | 화물차 전용
4 | 택시 전용
ATTR_CODE | Description
1 | 일반
2 | 가변차로
3 | 하이패스
4 | 휴게소
5 | 졸음쉼터
ATTR_CLASS가 4일 때 ATTR_CODE의 의미
ATTR_CLASS가 3일 때 ATTR_CODE의 의미
1.2 ROAD_LINK 테이블
ROAD_KIND | Description
0 | 미정의
1 | 고속도로
2 | 도시고속도로
3 | 국도
4 | 국가지원지방도(국지도)
5 | 지방도
6 | 주요도로1
7 | 주요도로2
8 | 주요도로3
9 | 기타도로1
10 | 기타도로2
11 | 세도로
12 | 페리항로
LINK_KIND | Description
0 | 미정의
1 | 본선 비분리
2 | 본선 분리
3 | 연결로 IC
4 | 연결로 JC
5 | 유턴 링크
6 | 터널(지하차도)
7 | 교차로
8 | 교차로(진입/진출)
9 | 회전교차로
10 | 졸음쉼터
11 | 휴게소
TWO_WAY | Description
1 | 일방 통행
2 | 양방 통행
■ Geometry Type : Polyline ZM
■ 테이블명 : ROAD_LINK
■ 정의 : 도로의 대표 선형
No | Key | Column | Data Type | Description
1 | PK | RL_ID | Double | Road Link ID
2 |  | ST_RN_ID | Double | 
3 |  | ST_SIDE | Short | 
4 |  | ST_RANGE | Double | 
5 |  | ED_RN_ID | Double | 
6 |  | ED_SIDE | Short | 
7 |  | ED_RANGE | Double | 
8 |  | ROAD_KIND | Double | 도로 종별
9 |  | LINK_KIND | Double | 링크 종별
10 |  | MIN_SPEED | Double | 최저 제한 속도
11 |  | MAX_SPEED | Double | 최고 제한 속도
12 |  | TWO_WAY | Double | 양방향 통행 여부
1. RL_ID : ROAD_LINK ID를 구축한다.
2. ST_RN_ID : ROAD_LINK의 시작 시점에 연결된 ROAD_NODE ID
3. ST_SIDE : 시작 ROAD_NODE의 보간점 방향 기준으로 ROAD_LINK가 연결된 방향 정보 (1:LEFT, 2:RIGHT)
4. ST_RANGE : ROAD_LINK의 시작 포인트가 ROAD_NODE선형에 위치한 지점의 PARIO
5. ED_RN_ID : ROAD_LINK의 종료 지점에 연결된 ROAD_NODE ID
6. ED_SIDE : 종료 ROAD_NODE의 보간점 방향 기준으로 ROAD_LINK가 연결된 방향 정보 (1:LEFT, 2:RIGHT)
7. ED_RANGE : ROAD_LINK의 종료 포인트가 ROAD_NODE선형에 위치한 지점의 PARIO
8. ROAD_KIND : 도로 종별을 구분한다.
9. LINK_KIND : 링크 종별을 구분한다.
10. MIN_SPEED : 최저제한속도
11. MAX_SPEED : 최고제한속도
12. TWO_WAY : 양방향 통행 여부
ST_SIDE | Description
1 | LEFT
2 | RIGHT
ED_SIDE | Description
1 | LEFT
2 | RIGHT